WGGF导轨接插式输出固态继电器使用说明书

2017

中山市灵控电子有限公司是一家集开发、工程安装、自动化产品代理、销售于一体的民营企业，电子部专业从事PLC输出固态继电器的研发。WGGF（伍格）品牌作为导轨式固态继电器产品的使用品牌。包括1/2/4路直流固态继电器，1/2/4交流固态继电器，1/2路交交固态继电器。替代市面上的中间继电器、固态继电器、PLC输出放大板，PLC功率放大板、可控硅输出板，晶体管输出板、继电器输出板。WGGF固态继电器有如下特点：

1、安装方便：采用导轨接插式，出现故障更换快，灵活性强

2、节约安装空间：相当于1-4个中间继电器或固态继电器。

3、交直流区分，防误插设计,全外壳设计，美观大方。

4、高寿命，高可靠：固态继电器没有机械零部件，由固体器件完成触点功能，由于没有运动的零部件，因此能在高冲击，振动的环境下工作，由于组成固态继电器的元器件的固有特性，决定了固态继电器的寿命长，可靠性高。

5、灵敏度高，控制功率小，电磁兼容性好：固态继电器的输入电压范围较宽，驱动功率低，可与大多数逻辑集成电路兼容不需加缓冲器或驱动器。

6、快速转换：固态继电器因为采用固体器件，所以切换速度可仅几毫秒。

7、电磁干扰小：固态继电器没有输入“线圈”，没有触点燃弧和回跳，因而减少了电磁干扰。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关，在零电压处导通，零电流处关断，减少了电流波形的突然中断，从而减少了开关瞬态效应。

外观安装尺寸图

型号参数表

| 型号 | WA1-05DD WA2-05DD | WA2-05DD-CA WA4-05DD-CA | WA2-05DD-CC WA4-05DD-CC | WA1-05DA WA2-05DA | WA2-05DD-CAWA4-05DA-CA | WA2-05DA-CC WA4-05DA-CC | WA1-05AA WA2-05AA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出额定电流 | 每路额定电流3A, 2路合计额定最大5A，4路额定电流合计8A |
| 输入规格 |
| 工作电压 | 3-32VDC | 12-32VDC | 80-250VAC |
| 输入驱动方式 | NPN/PNP | NPN输入 | PNP输入 | NPN/PNP 过零触发 | NPN 过零触发 | PNP 过零触发 | 交流输入 |
| 最小ON/OF电压 | ON>2.5V OFF<1.5V | ON>11V OFF<9V | ON>75V OFF<35V |
| 触发电流 | 7mA24V | 7mA24V | 5mA110V |
| 输出规格 |
| 工作电压 | 5-48VDC | 24-250VAC | 24-250VAC |
| 最大耐压 | 200VDC | 800VAC | 800VAC |
| 电压下降 | 1.6V常温 |
| 反应时间 | 4ms | ON<10ms OFF<10ms | ON<20ms OFF<20ms |
| 峰值电流 | >5A | >5A | >5A |
| 泄露电流 | <0.1mA | <0.01mA | <0.1mA |
| 一般规格 |
| 外壳 | ABS |
| 工作环境 | -20-55℃ |
| 重量 | 65g/85g | 77g/120g | 77g/120g | 65g/85g | 77g/120g | 77g/120g | 66g/86g |

配线示图