# N系列专业功放产品说明

- 产品性能特点

N系列功放产品采用世界选进的线性H类电路设计，输出低失真，低噪音，大功率，宽频响，高可靠性，向用户提供优质的音响效果，输入方式：平衡（XLR）；输出方式：立体声、单声道、桥接三种方式；适合各种大功率扩声环境如：各类娱乐场所、教室、报告厅、会议室以及各类户外演出等扩声。

- 产品技术参数

* 额定功率： NS-300——250W(8Ω)     NS-600——600W(8Ω)   NS-1000——1000W(8Ω                                NS-400——350W(8Ω      NS-800——800W(8Ω)  NS-1200——1200W(8Ω)

* 频率响应：20HZ——20KHZ

* 总谐波失真+噪声：≤0.5%

* 阻尼系数：200：1（20-100Hz /8Ω)

* 互调失真：≤0.02%

* 瞬态失真：≤0.03%

* 信噪比：97dB(A计权满功率8Ω）

* 转换速率：≥10V/uS

* 输入阻抗（平衡/非平衡): ≥20K/10K

* 输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V可选

*产品前面板：

*产品后面板：